## Slide 1: Zwischenvortrag – Masterarbeit
Oays Darwish
14.10.2022

## Slide 2
Einleitung
  Statistik
  Unfallerkennungsalgorithmus
Nutzerumfrage  Pocket-Mode
Masterthesis
  Use- und Edgecases
  Lauferkennung
  Verifikationsversuche
Agenda

## Slide 3: Statistik
Einleitung
Abb. 1: Geschwindigkeitsüberschreitungen nach PKW- und Motorradfahrern an bestimmten Messstationen
Abb. 2: Unfallschwere über Geschwindigkeit
Notes: Station-Ids einfügen

## Slide 4: Unfallerkennungsalgorithmus
Einleitung
Für Fahrrad und Motorrad agil entwickelt
Handy am Lenker befestigen
Manuelle Aktivierung der Unfallerkennung
Bildschirm immer an
3 Hauptkriterien:
  Collision
  GroundHit
  TipOver
Calimoto: Motorrad Routenplaner, Navi & Tracker
Calimoto.com

## Slide 5: Unfallerkennungsalgorithmus: Entscheidungsbaum
Einleitung

## Slide 6
Nutzerumfrage
Spiegel-Institute.de

## Slide 7: Unfallerkennungsalgorithmus: Pocket-Mode
Nutzerumfrage
Proof of Concept: Kann der bisherige Crash-Algorithmus kann für den Pocketmode prinzipiell verwendet werden?
Was sind die Unterschiede zwischen den Befestigungs- bzw. Transportpositionen (Lenkerhalterung, Tankrucksack, Jackentasche, …)?

## Slide 8: Use- und Edgecases
Masterthesis
ID | Name | Beschreibung | Erkennung durch den Algo |  | Bemerkungen | Geplante (mögliche) Maßnahmen
 |  |  | Handy am Körper | Handy am Motorrad |  | 
1 | Oberkörper bewegen | Umdrehen, Nach hinten schauen, Lenker mit einer Hand halten | - | IO | Kein Einfluss auf das Handy | Keine
2 |  |  | IO | - | Kein GH, keine CH, Nur geringe Winkeländerung um die X-Y-Achsen | Keine
3 |  | Nach vorne und hinten lehnen | - | IO | Kein Einfluss auf das Handy | Keine
4 |  |  | IO | - | Kein GH, keine CH, Keine kritische Winkeländerung um die X-Y-Achsen | Keine
5 |  | Seitliches Lehnen (rechts und links) | - | IO | Kein Einfluss auf das Handy | Keine
6 |  |  | IO | - | Kein GH, keine CH, Keine Winkeländerung um die Z-Achse | Keine
7 |  | Ab- und Aufsteigen | - | IO | Kein Einfluss auf das Handy | Keine
8 |  |  | NIO | - | Bewegungsabhängig, enthält Winkeländerung (TO) und manchmal GroundHit. Falsch positiv bei GH. Kein GH -> kein Unfall | Erstmal Testen
9 | Laufen | Handy am Körper | NIO | - |  | Lauferkennungmodul einbauen und die Unfallerknnung während des Laufen deaktivieren
10 | Handy in der Hand nehmen/nutzen | Eintippen, telefonieren, bwegen…ect. | NIO | - | Alles möglich (GH, CH, TO) | Erkennen (durch phone-lifting-Funktion?) und Unfallerkennung deaktivieren
11 | Wheelie fahren | Nur auf das Hinterrad fahren; Extremer Fall (Not intended use) | NIO | - |  | In AGB ausschließen
12 | Auf der Motorradsitzbank stehen | Extremer Fall (Not intended use) | NIO | - |  | In AGB ausschließen
13 | Auf dem Motorrad (Fußraste) stehen | Beim Fahren körper dehnen/ strecken |  |  |  | Testen
14 | An der Ampel stehen und Fuß runter | Fahren, dann (stark) bremsen und Fuß runter | - | IO | Kein Einfluss auf das Handy | Keine
15 |  |  | IO | - | Kein GH, keine CH, Keine kritische Winkeländerung um die X-Y-Achsen | Keine
16 | Normales Fahren | Beschleunigen, bremsen, Kurven fahren… ect. | IO |  | Im aktuellen Algo abgedeckt | Keine
17 | Handy in der Tasche rutscht | Mit Winkeländerung | NIO |  | Fahren und Winkeländerung -> Unfall | Schnelles Nachkalibrierung oder in AGB bekannt machen (Handy befestigen)
18 |  | Keine Winkeländerung (gleiche Position) | IO |  | Keine Winkeländerung -> kein Unfall | Testen ob GH oder CH erkannt werden
19 | Motorrad abstellen |  | IO |  | Im aktuellen Algo abgedeckt | Keine
20 | In der Kurve (Hanging off) |  |  |  |  | 
Notes: Durch
Andere Untersuchungen
Eiegene Gedanken
YT-Videos Anschauen

## Slide 9: Use- und Edgecases
Masterthesis
Tiefer betrachtete Szenarien
  Lauferkennung
    Im Pocket-Mode wahrscheinlicher Mit dem Handy an sich Laufen  Falsche Alarmauslösung
  Ab- und Aufsteigen:
    Kommt sehr häufig vor bevor man die Unfallerkennung deaktiviert
motorradonline.de
Notes: Durch
Andere Untersuchungen
Eiegene Gedanken
YT-Videos Anschauen

## Slide 10: Lauferkennung
Masterthesis
Spitzenzähler
  Hypothese: Jede Spitze aufzählen und Mittelwert bilden
  Modell:
    Modell implementieren
    Sinuskurve generieren
    Modell testen
  Ergebnis:
    Rauschen und Störungen nicht erkennbar  Keine kräftige Aussage
Abb. 3: Beschleunigungssignal - Laufmuster
Notes: Begründung: Lauferkennung erwähnen
Methodisch eingehen

## Slide 11: Lauferkennung
Masterthesis
Frequenzbasierete Lauferkennung
  Hypothese: Pattern erkennen.
  ;
  Modell:
    Komplexeres Signal erzeugen und testen
    Richtungsunabhängig ()
    FFT
    Modell testen
  Ergebnis:
    Frequenzerkennung funktioniert  Verbesserungsfähig
    Entscheidungsbaum
Abb. 4: FFT-Beispiel
Notes: Begründung: Lauferkennung erwähnen
Methodisch eingehen

## Slide 12: Lauferkennung: Entscheidungsbaum
Masterthesis

## Slide 13: Verifikationsversuche
Masterthesis
Hypothesen und implementierte Modelle testen
  Vor Allem die Lauferkennung (Testfahrt)
  Groundtruthdaten sammeln (DaVilt-Tool)
Versuche für Oktober/November geplant
Abb. 5: Exportdatei des Tools ‚DaVilt‘

## Slide 14: Nächste Schritte
Masterthesis
Lauferkennung verbessern:
  Gyroskope-Daten nutzen
  Zuverlässigkeit der Geschwindigkeit überprüfen
Auf- und Absteigen näher betrachten
Testversuche durchführen

## Slide 15
Vielen Dank

## Slide 16: Zwischenvortrag – Masterarbeit
Oays Darwish
14.10.2022