## Slide 1: Spezialisierung einer Unfallerkennung am Zweirad mittels Smartphone auf Unabhängigkeit der Trageposition
Cand. M.Sc. Oays Darwish
15.11.2022

## Slide 2: Spezialisierung einer Unfallerkennung am Zweirad mittels Smartphone auf Unabhängigkeit der Trageposition
Cand. M.Sc. Oays Darwish
15.11.2022

## Slide 3
Einleitung
  Statistik und Fakten
  Aktueller Unfallerkennungsalgorithmus
Pocket-Mode
Masterthesis
  Use- und Edgecases
  Lauferkennung
  Verifikationsversuche: Planung und Durchführung
Ergebnisse und Diskussion
Zusammenfassung
Agenda

## Slide 4: Statistik und Fakten
Einleitung
In DE 3,8 Millionen Motorräder – 2012
  7,26% aller zugelassener Kraftfahrzeuge
Motorradfahrer besonders gefährdet
In USA Motorradfahrer-Tote 27-Mal als PKW-Fahrer – 2018
stock.adobe.com

## Slide 5: Unfallerkennungsalgorithmus
Einleitung
3 Features:
  Collision
  GroundHit
  TipOver
Anzahl der Nutzer Q4/2021: ca. 1190
Anzahl der Motorräder 2021: 4,6 Millionen

## Slide 6: Nutzerumfrage: Q4/2021
Pocket-Mode
Spiegel-Institute.de

## Slide 7: Erste Schritte der Entwicklung
Pocket-Mode
Proof of Concept:
  Kann der bisherige Crash-Algorithmus kann für den Pocketmode prinzipiell verwendet werden?
Was sind die Unterschiede zwischen den Befestigungs- bzw. Transportpositionen (Lenkerhalterung, Tankrucksack, Jackentasche, …)?

## Slide 8: Use- und Edgecases
Masterthesis
Szenario | Mögliche Gegenmaßnahmen
Oberkörper bewegen (Lehnen, umdrehen…usw.) | -
Normales Fahren | -
Motorrad abstellen | -
Laufen | Lauferkennung
Handy in der Hand nehmen/nutzen | Phone-lifting-Funktion
Handy in der Tasche rutscht | Angemessene Nachkalibrierung
Ab- und Aufsteigen | Ausführliches Testen
Auf dem Motorrad (Fußraste) stehen | Ausführliches Testen
Anhalten | Ausführliches Testen
… | …
IO
NIO

## Slide 9: Lauferkennung
Masterthesis
Spitzenzähler
  Laufen: Bis zu zwei Schritte pro Sekunde
  Hypothese: Jede Spitze aufzählen und Mittelwert bilden
  Modell:
    Modell implementieren
    Sinuskurve generieren
    Modell testen
  Ergebnis:
    Rauschen und Störungen nicht erkennbar  Keine kräftige Aussage
Abb. 3: Beschleunigungssignal - Laufmuster
Notes: Begründung: Lauferkennung erwähnen
Methodisch eingehen

## Slide 10: Lauferkennung
Masterthesis
Frequenzbasierete Lauferkennung
  Hypothese: Pattern erkennen.
  ;
  Modell:
    Komplexeres Signal erzeugen und testen
    FFT
    Richtungsunabhängig ()
    Modell testen
  Ergebnis:
    Frequenzerkennung funktioniert
    Entscheidungsbaum
Abb. 4: FFT-Beispiel
Notes: Begründung: Lauferkennung erwähnen
Methodisch eingehen

## Slide 11: Lauferkennung: Entscheidungsbaum
Masterthesis

## Slide 12: Verifikationsversuche – Plannung
Masterthesis
Szenario | Samsung A5 | Samsung S10 | Pixel 3 | Huawei P30
Fahrt mit verschiedener Fahrerposition | Hosentasche | Tankrucksack | Brusttasche | Rucksack
Auf- und Absteigen |  |  |  | 
Laufen |  |  |  | 
Anhalten | - | - | Hosentasche | Hosentasche
…. | …. | …. | …. | ….
Notes: Szenario einfärben
Ziel:
Hypothesen und implementierte Modelle testen
  Vor Allem die Lauferkennung
Versuche waren für Oktober/November geplant

## Slide 13: Verifikationsversuche – Durchführung
Masterthesis
Acc
Winkel
Notes: Signale kurz erläutern:
Acc Signale XYZ
Winkel zur Kalibrierungsposition
Aufmerksam machen:
Labeling
- Auf- und Absteigen
- Fahren
- Stehen
- Sitzen
- Laufen

## Slide 14: Verifikationsversuche – Ground truth
Masterthesis
TimeStamp | Acc | Gyro | … | Speed | Dri_Walk | Stand_Sit
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Driving | Standing
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Driving | Standing
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Driving | Sitting
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Driving | Sitting
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Walking | Undefined
xxxxx | xxxxx | xxxxx | … | xxxxx | Walking | Undefined
Absteigen
Winkeländerung
Notes: Tabelle rausnehmen oder kleiner machen. Keine Zahlen!!

## Slide 15: Ergebnisse – Lauferkennung
Masterthesis
Notes: Grafiken nacheinander zeigen und aufeinander aufbauen

## Slide 16: Ergebnisse – Anhalten (Fuß runtersetzen)
Masterthesis

## Slide 17: Zusammenfassung (Ergebnisse)
Masterthesis
Mehrere Szenarien betrachtet
  Laufen
  Anhalten
  Verschiedene Fahrerposition
  Auf- und Absteigen
Lauferkennung
  Echtzeit (Delay von ca. 2 Sekunden)
  Große Übereinstimmung mit der GroundTruth
  Besser als Google Aktivitätserkennung
Qualitative Auswertung und keine Quantitative

## Slide 18
Vielen Dank

## Slide 20: Spezialisierung einer Unfallerkennung am Zweirad mittels Smartphone auf Unabhängigkeit der Trageposition
Cand. M.Sc. Oays Darwish
15.11.2022

## Slide 21: Statistik und Fakten
Einleitung
Abb. 1: Geschwindigkeitsüberschreitungen nach PKW- und Motorradfahrern an bestimmten Messstationen
Abb. 2: Unfallschwere über Geschwindigkeit
Notes: Station-Ids einfügen

## Slide 22: Use- und Edgecases
Masterthesis
Tiefer betrachtete Szenarien
  Lauferkennung
    Im Pocket-Mode wahrscheinlicher Mit dem Handy an sich Laufen  Falsche Alarmauslösung
  Ab- und Aufsteigen:
    Bein hochheben und nach hinten strecken
    Große Winkeländerung – 2 Ebenen (XY, YZ)
  Anhalten: (Fuß runtersetzen)
    Pause, Tanken, …usw.
    Winkeländerung
motorradonline.de
Notes: Durch
Andere Untersuchungen
Eiegene Gedanken
YT-Videos Anschauen